## Slide 1: Оформление чертежа
Штамп;
ГОСТы;
Расположение видов на поле чертежа.
КОГОАУ ДО «ЦТТ» детский технопарк Кванториум г. Омутнинск
Педагог-наставник промдизайн кванта: Городилова Анна Сергеевна Сайт:https://kvant43.ru/omutninsk/
г. Омутнинск 2023г.

## Slide 2: 1.1 ФОРМАТЫ
Обозначение формата | А0 | А1 | А2 | А3 | А4
Размеры сторон формата, мм | 841х1189 | 594х841 | 420 х594 | 297 х420 | 210 х297
Обозначение и размеры основных форматов
Существуют четыре основных формата – А4, А3, А2, А1, А0. Самый большой – А0 (841х1189 мм), самый маленький – А4 (210х297мм). Допускается увеличивать или уменьшать формат. В первом случае – на любую площадь, кратную площади листа А4, во втором – до формата А5 (то есть в два раза меньше листа А4).

## Slide 3: 1.2 МАСШТАБЫ
Масштабом называется отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к действительным размерам этого предмета.
Масштабы уменьшения | 1:2 | 1:2,5 | 1:4 | 1:5 | 1:10 | 1:15 | 1:25
Натуральная величина | 1:1 |  |  |  |  |  | 
Масштабы увеличения | 2:1 | 2,5:1 | 4:1 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 25:1
Чтобы построить чертеж детали в масштабе 2:1, необходимо линейные размеры изображения увеличить в два раза. Если необходимо выполнить изображение в масштабе 1:2, то линейные размеры уменьшаются в два раза.

## Slide 4: 1.3 ЛИНИИ

## Slide 5: 1.4 ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ
Чертеж оформляется рамкой, которая проводится сплошной основной линией на расстоянии 5 мм от правой, нижней и верхней сторон внешней рамки чертежа. С левой стороны оставляется поле шириной 20 мм, служащее для подшивки и брошюровки чертежей

## Slide 6: 1.4 ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ
На учебных школьных чертежах выполняется основная надпись в виде прямоугольника со сторонами 36 х 185 мм.
Пример заполненного штампа
Пример штампа

## Slide 7: 2.1 ВИДЫ
Схематичная проекция стула
На каком из рисунков данное назначение предмета наиболее понятно?
Основные три проекции: горизонтальная1, фронтальная2 профильная3
При таком проецировании получают: вид спереди, вид сверху, вид слева.

## Slide 8: ЧЕРТЕЖИ ФАСАДА
Главная функция, которую выполняют чертежи фасадов зданий – это дать представление тем, кто их изучает и работает с ними о том, какой именно внешний вид имеет сооружение, каковы его архитектурные особенности, и в каком соотношении между собой находятся отдельные его элементы. Различают следующие разновидности фасадов:
Главный
Дворовый
Боковой (торцевой)

## Slide 9: ЧЕРТЕЖИ ФАСАДА
Чертежи фасадов зданий должны содержать изображения таких элементов, как:
Общий внешний вид сооружения
Расположение окон
Расположение дверей
Расположение балконов и лоджий
Расположение наличников

## Slide 10: ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ФАСАДА (ЭТАПЫ)
1) Внешний контур здания
Нанесение координационных осей, обозначение общего контура строения, а также (если таковые имеются) его выступающих частей
2) Архитектурные элементы фасада
Нанесение дверных и оконных проемов, плит козырьков над входами, балконов, карнизов, а также прочих имеющихся фасадных элементов.

## Slide 11: ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ФАСАДА (ЭТАПЫ)
3) Разработка фасада дома
Нанесение дверей, оконных переплетов, балконных ограждений, расположенных на крыше дымовых и вентиляционных труб, проставление знаков высотных отметок.
4) Разработка фасадов здания (окончательная обводка)
Далее производят проверку того, соответствует ли фасад разрезам и плану, и осуществляют его окончательную обводку. Если здания являются крупноблочными или панельными, то между блоками и панелями прочерчиваются швы.

## Slide 12: ТЕХНИКА "ОТМЫВКИ" ФАСАДА