## Slide 1
МБОУ Филипповская СОШ
Владимирская область
Киржачский район
Мастер – класс
« Декупаж на спиле дерева»
учитель труда (технологии) Филиппова С.В.

## Slide 2
Цель: Изготовление сувенира из спила дерева с применением техники декупаж.
Задачи:
Обучать приемам работы в технике декупаж, учить выполнять декупаж на спиле дерева.
Развивать фантазию и пространственное воображение.
- Воспитывать усидчивость и аккуратность.
- Расширять кругозор.

## Slide 3
Экостиль - популярное направление декора. Широко используются в таком декоре спилы дерева. Спилы могут быть разных диаметров, форм и размеров. Спилы сами по себе интересны рисунком годичных колец и различной структурой древесины, теплыми тонами и запахом дерева. Спилы могут быть очень большими, и использоваться в качестве основы мебели, панно, табличек, ключниц и других предметов интерьера. Могут использоваться не большие и маленькие спилы, в качестве подставок, основ для магнитов, кулонов, сережек, элементов декоративных композиций.
В данном мастер-классе мы декорируем спилы в технике декупаж.
Декупаж это разновидность декорирования. В прямом переводе французского языка это слово звучит, как «вырезать», то есть это вид декорирования при помощи аппликаций, наклеивания картинок. Наиболее доступный и не дорогой материал для декупажа – салфетки.

## Slide 4
Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
- спилы дерева;
- наждачная бумага;
- кисти; губку
- акриловый лак;
- акриловый грунт или белая акриловая краска;
- клей для декупажа или клей ПВА;
салфетки с мотивами;
Ленты

## Slide 5
Если на спиле имеются неровности, зашкуриваем их наждачной бумагой. Затем грунтуем, чтобы выбелить поверхность перед декупажем, чтобы изображение смотрелось ярко и сочно.
Грунт наносим в несколько тонких слоёв с промежуточной просушкой и ошкуриванием.
Подготовим спил к декорированию.
Загрунтуем белым акриловым грунтом или белой акриловой краской.
Это делается для того, чтобы рисунок на спиле выглядел ярче.

## Slide 6
Для спила подбираем сюжет на салфетках, подходящего по тематике. Вырезаем из карты или салфетки мотив и прикладываем сверху на спил.
Салфеткой прижимаем декупажную карту к деревянной поверхности спила и разглаживаем складки.
Покрываем декорированного спила акриловым прозрачным лаком. Лак наносим в несколько слоев. Между слоями изделие хорошенько просушиваем.
Когда лак высох, обрезаем остатки бумаги и зашкуриваем края.
На поролоновую губку набираем битумный лак, снимаем излишки о лист бумаги, и тонируем границы картинки и коры дерева. Получились как-будто обгорелые края.

## Slide 7
На поролоновую губку набираем битумный лак, снимаем излишки о лист бумаги, и тонируем границы картинки и коры дерева.
Получились как будто обгорелые края.

## Slide 8
Декупаж деревянных спилов окончен. Получились очень симпатичные штучки, которые могут украсить интерьер и придать ему новогоднюю праздничную атмосферу.
Спасибо за внимание

## Slide 9
Спасибо за внимание